## Slide 1
Sedimanter kayaçları yatay konumda görmediğiniz her yerde, Bu kayaçların büyük ölçekli süreçlerle deforme olduklarını düşünebilirsiniz
Pozantı
Eğirdir

## Slide 2
Gerilme: Birim alana etkiyen kuvvet
Deformasyon:Uygulanan gerilme sonucu oluşan
biçim değişimi

## Slide 3
1.2.Gerilme
Birim alana etkiyen bir çift eşit ve zıt yönlü kuvvetlere gerilme (stress) denir ve
  ““ işareti ile gösterilir. Gerilmenin büyüklüğü etkiyen kuvvetin ve alanın büyüklüğüne bağlıdır.
=F/A
Kuvvet için standart SI birimi newtondur (N).N=1kgm/s2.
Basınç ve gerilme için standart SI birimi paskaldır (Pa). Pa=1N/m2
gerilme için kullanılan daha genel bir birimde bar veya kilobardır. 1 bar=105 paskal.

## Slide 4
Kayma gerilmesinin sıfır olduğu bir yüzeye dik etki eden gerilmelere asal gerilmeler denir
  bir cisme sadece bir yönde asal gerilme etkirse buna tek eksenli kompresyon denir.
  iki veya üç yönde etkirse bunlara da sırasıyla iki eksenli ve üç eksenli kompresyon denir
YAPISAL JEOLOJİ-1
Prof.Dr. Yaşar EREN-2011

## Slide 5
Gerilmeler,
çekme gerilmesi(tansiyonel),
basınç gerilmesi (kompresif),
kayma gerilmesi ve
burulma (torsiyon) gerilmesi
şeklinde etki edebilir

## Slide 6
Asal gerilmeler
Birbirine karşılıklı olarak dik olan ve kayma gerilmelerinin 0 olduğu düzlemlere asal gerilme düzlemleri denir. Bu asal gerilme düzlemlerine dik etkiyen gerilmelere de asal gerilmeler denir. Bu asal gerilmeler
1, 2 ve 3 olarak simgelenir (1 2  3). Bu birbirine(123). dik gerilmeler en büyük, orta ve en küçük asal gerilmeler olarak bilinir. Gerilme durumu tümüyle bu gerilmelerin yönü ve büyüklüğü verilerek gösterilebilir
2
3
3
1
2
1

## Slide 7: Biçim değişimi tipleri
Elastik
Sünümlü (plastik)
Gevrek (kırılma)

## Slide 8
Gerilme tipleri
1) Kompresyonel
2) Tansiyonel
3) Kayma/kesme
Plastik
Gevrek
Plastik
Gevrek
Plastik
Gevrek

## Slide 9
1) Kıvrımlar
2) Faylar
3) Çatlaklar/damarlar
4) Kayaç klivajı/foliasyon
Deformasyon sonucu oluşan temel yapılar

## Slide 10: Elastik deformasyon
Kayaçlarda gerilme ortadan kalktığında, tekrar eski şekle dönen geçiçi biçim değişimi

## Slide 11: Sünümlü (plastik) deformasyon
Kayaçlarda kırık oluşturmadan deformasyonun bir noktadan diğerine dereceli olarak değiştiği kalıcı deformasyon
Örneğin: Kıvrımlar

## Slide 12: Gevrek deformasyon (kırılma)
Uygulanan gerilme ile kayaçlarda kohezyonun kaybolmasına ve kırık oluşumuna yol açan deformasyon
Örnek: faylar
Konya kuzeyi

## Slide 13
Gevrek deformasyon
Çatlak/fay
Sünümlü deformasyon
Kayaç akması
Yerkabuğunun üst kesimlerinde
Yerkabuğunun derinliklerinde
Yrd.Doç.Dr. Yaşar EREN

## Slide 14
Pozantı
Pozantı

## Slide 15
Deformasyon süreçleri fay, kıvrım, çatlak ve damar oluşturur

## Slide 16: Gerilme türleri
• Sıkışma (Kompresyon)
• Çekme
• Kayma

## Slide 17: (Kompresyon)
Kayaçlarda kısalmaya yol açar

## Slide 18: Çekme (Tansiyon)
Kayaçlarda uzamaya yol açar

## Slide 19: Kayma/kesme

## Slide 20: Deformasyonu etkileyen faktörler
Sıcaklık
basınç
Deformasyon oranı
Kayaç tipi
Bu faktörlerin varyasyonu kayaçların kırlmasını veya kıvrımlanmasını belirler

## Slide 21
Eğirdir-Isparta

## Slide 23
Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar.
  İki kırılma yüzeyi arasındaki açıklık 1mm den daha küçükse kırılmaya çatlak
  Açıklık 1 mm den daha fazlaysa yarık
  Adını alır

## Slide 24
Yarık ve çatlaklar ilk oluştuklarında içi boştur. Ancak zamanla bu boşluklar kuvars, kalsit, pirit vb gibi minerallerce dolgulanır.
Bunlara damar adı verilir.
Eğer kırık boyunca göle görünür bir hareket varsa bu kırığa fay adı verilir.

## Slide 25
Kırık tipleri
çatlak
damar
fay

## Slide 26
ÇATLAKLAR

## Slide 27
ÇATLAKLAR
  Çatlaklar basınç etkisi gibi tektonik, kuruma ve magmatik kayaçlardaki soğuma gibi tektonik olmayan nedenlerle oluşabilir.
  Çatlak yüzeyleri düz ve birbirine paralel diziler halinde ise bunlara sistematik çatlaklar denir

## Slide 28: Çatlakların geometrik olarak sınıflanması
Düzenli, düzlemsel ve parallel gelişmiş çatlaklara sistematik çatlaklar; tersine büklümlü, konkoidal ve parallel olmayan çatlaklara ise sistematik olmayan çatlaklar denir
Prof.Dr. Yaşar EREN-2011

## Slide 29
Çatlaklar yeryüzünde en fazla rastlanılan yapılardandır.
Üst kabuk içine belirli derinliklere kadar inmelerine rağmen, sıklıkları derinlikle azalır. Her tip kayaç içinde gözlenirler.
Çatlaklar, üzerinde gözle görünür hareketin olmadığı kırıklardır.

## Slide 30: Sistematik çatlak

## Slide 31: Soğuma çatlakları

## Slide 32
Bir bölgede en iyi gelişmiş çatlak sistemine Ana-major veya esas çatlak denir.
Birbirine paralel çatlaklara çatlak takımı
Birbirini kesen iki çatlak takımına ise çatlak sistemi denir.

## Slide 33
Genellikle birbirine parallel takımlar halinde gözlenirler. Bunlara çatlak takımı denir.
Prof.Dr. Yaşar EREN-2011

## Slide 34
Çayırbağı ofiyoliti-Dere/Konya

## Slide 35
Eğer değişik yönelimli çatlak takımları jenetik olarak birbirleriyle ilişkili ve birbirini kesecek tarzda gelişmişse bunlara çatlak sistemi denir.
Prof.Dr. Yaşar EREN-2011

## Slide 36
Mudurnu/Bolu

## Slide 37: Çatlak sistemi

## Slide 38: Çatlak sistemi

## Slide 39: Çatlak sistemi

## Slide 40
Çatlak türleri
Çatlaklar değişik şekillerde sınıflanabilirler
  Kıvrım eksenine göre sınıflama
    Kıvrım eksenine paralel olan çatlaklara boyuna çatlak
    Kıvrım eksenine dik olan çatlaklara enine çatlak
    Kıvrım ekseninin belirli bir açıyla kesen çatlaklara ise diyagonal-verev çatlak denir.

## Slide 41
Jenetik (oluşum-köken) açısından ise çatlaklar
  Çekme ve
  Kesme çatlakları
  Olmak üzere ikiye ayrılır.

## Slide 42
Çekme çatlakları
  Çekme çatlaklarında hareketler çatlak yüzeylerine diktir. Birbirine dik iki çatlak takımı gözlenir

## Slide 43: Çekme çatlakları

## Slide 44
Bolu/Mudurnu

## Slide 45
Kesme çatlakları
Kesme çatlaklarında ise az da olsa kırık yüzeyine paralel hareket vardır. Kesme çatlaklarında bir biryle açı yapan iki çatlak takımı görülür ve çatlak takımlarını kesişimi harita görünümünde baklava dilimi şeklinde bir desen oluşturur.

## Slide 46: Kesme çatlakları

## Slide 47
Kızılören formasyonu-Meydanköy/Konya

## Slide 48
Mudurnu/Bolu

## Slide 50: Kıvrımla ilişkisine göre çatlakların sınıflaması
Kıvrım eksenine parallel olan çatlaklara boyuna çatlak,
kıvrım eksenine dik olan çatlaklara enine çatlak ve
kıvrım eksenine aykırı olarak gelişmiş çatlaklara ise diyagonal çatlak denir.

## Slide 51
Enine çatlak
Boyuna
çatlak
Diyagonal çatlak
yatık çatlak
Akış yönü

## Slide 52
çatlaklar ana olarak üç jeolojik süreçle ilişkilidir. Bunlar:
1-Orojenik olaylardan kaynaklanan deformasyon
2-Epirojenik olaylardan kaynaklanan deformasyon
3-Soğuma veya kurumadan kaynaklanan büzüşme

## Slide 53
Düzenli yönlenmiş çatlakların oluşum nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
Bazı ortamlarda çatlaklar, cisimlerin kontraksiyonu (kısalması) sonucu oluşmuştur.
  Kuruma veya çamur çatlakları ve lavlarda izlenen kolonsu çatlaklar kuruma ve soğuma orijinlidir.
Bazı sedimanter ortamlarda, hacim değişimine yol açan diyajenez sonucu da çatlağa benzer yapılar oluşabilir.
  Şeyl ve marnlarda görülen tabakalanmaya parallel yapraklanma da bu şekilde gelişmiş olabilir.
Yine kayaçlar üstünde bulunan yükün kalkması da çatlak geliştirebilir.
Kayaç düşmesi esnasındaki gerilme değişimleri de çatlak oluşturabilir.
Yüzeysel eksfoliasyon çatlakları (topoğrafya yüzeyine parallel), ayrışma olayları esnasında hacim değişimi oluşturan mineral dönüşümleri veya günlük sıcaklık farklılılığının büyük olduğu yerlerde devresel ısınma ve soğuma sonucu oluşan gerilme değişimlerine bağlı olarak gelişebilir.

## Slide 54
Bunlarla birlikte bölgesel ölçekte düzenli gelişen çatlaklar, jeologların daha çok ilgisini çekmektedir.
Bu çatlak sistemlerinin düzenliliği, bunların asal gerilmelerin hem yönelim hemde büyüklük açısından devamlılık sunduğu gerilme şartlarında geliştiğini gösterir.
Bu düzenli çatlak sistemlerinin gelgit etkisiyle dünya çapında, üst kabuğun torsiyonu (burulması) sonucu oluştuğu öne sürülmüşse de,
bir çok jeolog bunların bölgesel tektonik süreçlerle geliştiği kanısındadır.
Çatlaklanma sonucu oluşan deformasyon oldukça düşüktür (%1 den az).
Bu nedenle çatlaklılığın tektonik etkinliğin yüksek olduğu evrelerde gelişmesi pek mümkün değildir.
Prof.Dr. Yaşar EREN-2011

## Slide 55
Yüksek tektonik aktivite esnasında genellikle kabukta büyük ölçekli değişiklik oluşturan fay ve damarlar gibi kırıklar oluşur.
Bu nedenle çatlakların orojenik aktivitenin sonlarına doğru,
veya orojenik aktivitenin bitmesinden sonraki yükselme evresinde, depolanmış elastik enerjinin boşalması sonucu oluştuğu kabul görür.
Düzenli çatlak gelişimleri aynı zamanda, orojenik etkinliğin olmadığı kratonik bölgelerde de gözlenir.
Bu bölgelerdeki çatlaklar, altta bulunan kırıklanmış temelin hareketi veya bölgesel alçalma ve yükselmelerle ilişkili olabilirler.

## Slide 56
Damarlar
  Kırık yüzeylerine dik olarak gözle görünen bir açılmanın olduğu kırıklara yarık, minerallerle dolgulanmış yarıklara ise damar adı verilir.

## Slide 57
Dere/Konya

## Slide 58
Meydanköy/Konya

## Slide 59
Ertuğrul/Konya

## Slide 60
Ertuğrul/Konya

## Slide 61
Karacaören/Konya

## Slide 62
Çamardı/Niğde

## Slide 63
Kınık/Konya